常用硬度计硬度换算公式

来源：昆山华乃尔精密仪器有限公司     www.huanair.com       2011年3月9日

硬度換算公式:

1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12

2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15

3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)

4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3

硬度測定範圍:

HS<100

HB<500

HRC<70

HV<1300

(80~88)HRA, (85~95)HRB, (20~70)HRC

硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高，耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。

1.布氏硬度(HB) 以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面，保持一段时间，去载后，负荷与其压痕面积之比值，即为布氏硬度值(HB)，单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。

2.洛氏硬度(HR) 当HB>450或者试样过小时，不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球，在一定载荷下压入被测材料表面，由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同，分三种不同的标度来表示： HRA：是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。HRB：是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球，求得的硬度，用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。HRC：是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。

3 维氏硬度(HV)

以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面，用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值，即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。

我公司的其他产品：直读光谱仪，环境试验机，材料试验机，硬度计，探伤仪，影像测量仪，测温仪，涂层测厚仪，超声波测厚仪，对中仪，显微镜，轴承加热器，三坐标，现场动平衡仪，粗糙度仪，金相分析，理化分析，元素分析，工量具，克恩达工具，衡具，测距仪，五金工具，电子称等机械设备，仪器仪表，检测设备近千种检测设备，欢迎各位顾客点击查询或是来电咨询。
联系方式如下：联 系 人：王明
Q Q 号码：306171824
手机号码：(0)13401410700  
传真号码：86-0512-57567135
工作邮箱： tech@huanair.com 
公司网站： http://www.huanair.com 
公司地址：江苏省昆山市前进西路1888号

昆山华乃尔精密仪器有限公司   www.huanair.com      www.huanair.com.cn